## Slide 1: Configurarea echipamentelor wireless
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova IP Colegiul “Iulia Hasdeu” din Cahul
Administrarea retelelor de calculatoare
Lucru individual nr. 4
Elevă: Apareci Aurica
Grupa: AAW 2032
Profesor: Turceac Natalia

## Slide 2: Cuprins 01 02 03
Generalități
Modul Wireless
Cum funcționează modul Wireless ?
Componentele Wireless
Identificatorul, Canalul Wireless, WEP, WPA, Configurarea
Noțiuni generale și definiți

## Slide 3: Notiuni generale
Wireless
este transferul de informații între două sau mai multe puncte fără utilizarea echipamentului
Rețea wireless
este nevoie de un router wireless sau un Acces Point și de echipamente cu capabilități de conectare fără fir
Conectivitate
folosind un calculator conectat la router prin cablu se realizează setările pentru conectare la internet și după setările privind conexiunea fără fir.
Internet
este o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate, inter conectate conform protocoalelor.
01
03
04
02

## Slide 4: Modul Wireless

## Slide 5: Wi-Fi
este numele comercial pentru tehnologiile construite pe baza standardelor de comunicație din familia IEEE 802.11 utilizate pentru realizarea de rețele locale de comunicație fără fir (wireless) la viteze echivalente cu cele ale rețelelor cu fir electric de tip Ethernet. Standardul IEEE 802.11 descrie protocoale de comunicație aflate la nivelul gazdă-rețea al Modelului TCP/IP, respectiv la nivelurile fizic și legătură de date ale Modelului OSI.

## Slide 6
Majoritatea routerelor integrate wireless suportă 802.11b, 802.11g, and 802.11n. Cele trei tehnologii sunt compatibile, dar toate echipamentele din rețea trebuie să funcționeze la același standard comun pentru toate echipamentele.
Păstrarea echipamentelor wireless mai vechi în rețea vor face ca întreaga rețea să fie încetinită. Este important să rețineți asta atunci când decideți dacă să păstrați sau nu echipamentele wireless.

## Slide 7: Componente necesare
pentru configurarea modului Wireless

## Slide 8
Canalul Wireless
Identificatorul Setului de Serviciu
Wired Equivalency Protocol WEP
Wi-Fi Protected Acces WPA
Accesarea și Configurarea unui Router Linksys

## Slide 9
Este important ca echipamentele wireless să seconecteze la WLAN-ul corect. SSID-ul este un nume alfanumeric sau sensibil la majuscule pentru rețeaua dumneavoastră wireless (max 32 caractere). SSID-ul este utilizat pentru a spune echipamentelor wireless ce tehnologie WLAN le aparține și cu ce echipamente pot comunica.
Identificatorul Setului de Serviciu

## Slide 10: Canalul Wireless
Canalele sunt create prin împărțirea spectrului RF disponibil. Fiecare canal poate transporta o conversație diferită. Acest lucru este similar cu modul în care mai multe canale de televiziune sunt transmise printr-un singur mediu. Mai multe AP-uri pot funcționa în apropiere cu celelalte atâta timp cât folosesc canale diferite de comunicare. Măsurile de securitate ar trebui să fie planificate și configurate înainte de a conecta AP la rețea sau ISP.

## Slide 11: Wired Equivalency Protocol (WEP)
WEP este o opțiune de securitate avansată care criptează traficul de rețea pe măsură ce trece prin aer. O cheie WEP este introdusă ca un șir de numere și litere și are de obicei 64 biți sau 127 biți. Pentru a simplifica realizarea și introducerea acestor chei, este inclusa o opțiune de Passphrase. Pentru ca WEP să funcționeze, AP și fiecare echipament wireless care au acces la rețea trebuie să aibă aceeași cheie WEP introdusă. Fără ca această cheie, echipamentele nu vor putea să înțeleagă transmisiile wireless.

## Slide 12: Dezavantaje WEP
Atunci când atacatorul a extras cheia, are acces complet la toată informația transmisă.
Există aplicații disponibile pentru atacatori ce pot fi utilizate pentru a descoperi cheia WEP.
O modalitate pentru a stopa vulnerabilitatea este modificarea frecventă a cheii sau utilizarea unei forme de criptare mai avansată și sigură cunoscută și ca WPA.
Există mai multe dezavantaje pentru WEP, inclusiv utilizarea unei chei statice pe toate echipamentele cu WEP.

## Slide 13: WPA
WPA folosește și chei de criptare cuprinse între 64 biți și 256 biți. În orice caz, WPA, spre deosebire de WEP, generează chei noi, dinamice de fiecare dată când un client stabilește o conexiune cu AP. Din acest motiv, WPA este considerat mai sigur față de WEP deoarece este mai dificil de spart.
Există alte câteva implementări de securitate care pot fi configurate cu un AP wireless, inclusive filtrarea adreselor MAC, autentificarea și filtrarea traficului. În orice caz, aceste implementări de securitate sunt în afara scopului acestui curs.

## Slide 14: Accesarea si configurarea unui Router Linksys
Accesați mai întâi routerul prin cablarea unui calculator la porturile Ethernet ale routerului. Atunci când s-a realizat cablarea, echipamentul conectat va obține automat informația de adresare IP, inclusiv o adresă de gateway implicit de la routerul integrat. Adresa gateway-ului implicit este adresa IP a echipamentului Linksys. Verificați setările de rețea ale calculatorului folosind comanda ipconfig /all pentru a obține această adresă. De asemenea, se configurează în mod implicit un server DHCP. SarEchipamentul Linksys are o configurare implicită care permite servicii de rutare de bază și de switching. cinile de configurare de bază, precum modificarea numelui de utilizator implicit și a parolei, modificarea adresei IP Linksys implicită și chiar a intervalelor adresei IP a DHCP-ului implicit ar trebui realizate înainte ca AP să fie conectat la o rețea live.

## Slide 15: Va multumesc!
Bibliografie
https://www.rasfoiesc.com/educatie/informatica/retele-calculatoare/Configurarea-unei-retele-wirel85.php
https://ro.scribd.com/document/400062797/Instalarea-Configurarea-%C5%9Ei-Securizarea-Unei-Re%C5%A3ele-Wireless
https://support.microsoft.com/ro-ro/windows/configurarea-unei-re%C8%9Bele-wireless-%C3%AEn-windows-97914e31-3aa4-406d-cef6-f1629e2c3721